## Slide 1: Herwerking GSV
Webinar klimaat 22 november 2022
Maarten Vandecasteele

## Slide 2: GSV?
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
Betrekking op:
  het gebruik van hemelwater
  infiltratie, buffering en lozing van hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies
  scheiding hemelwater en afvalwater

## Slide 3: Herziening GSV
Enkele nieuwe definities
  Retentiedak: een dak kan gebruikt worden als buffer voor hemelwater (vb. gebruik, groendak, buffervoorziening, …)
  Waterdoorlatende verharding
  Werken aan de afwatering
gebruik hemelwater is ook verplicht bij totaalrenovaties

## Slide 4: Herziening GSV
  Hemelwaterputten
    Dak < 80 m²  5.000 liter
    80 m² < dak < 120 m²  7.500 liter
    120m² < dak < 200 m²  10.000 liter
    dak > 200 m²  100 liter / m² dak
  Maximaal gebruik hemelwater
    Alle toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit nodig is (toiletspoeling, wasmachine, buitenkraan, …)
    meergezinswoning: 1 wooneenheid aansluiten per begonnen putvolume van 5.000 liter
Voor groot appartementencomplex is aansluiting één buitenkraantje niet meer OK…

## Slide 5: Herziening GSV
2 x historisch passief meenemen (1 x nu)
Bestaande toestand
Uitbreiding huidige GSV
Uitbreiding nieuwe GSV

## Slide 6: Herziening GSV
Droogte en piekdebieten verzoenen
  Optimalisatie naar infiltratie én totale doorvoer
  gedetrende Ukkelreeks
  geen doorvertaling naar klimaatscenario, voorstel om evolutie in Ukkel te volgen
Infiltratievoorziening:
330 m³/ha infiltratievolume
8 % infiltratieoppervlakte
Buffervoorziening:
430 m³/ha buffervolume
5 l/s/ha lozingsdebiet

## Slide 7: Infiltratie
Verplicht voor kleinere percelen (nu 250 m²)
Ook voor kleinere gebouwen en verhardingen (< 40m²)
Inzetten op bovengrondse infiltratievoorzieningen
  Beter inspecteerbaar/onderhoudbaar
  Vaak minder diep (minder risico op drainage)
Notes: 80 m² staat ter discussie (vb. kleine stadswoningen)

## Slide 8: Herziening GSV
Collectieve voorzieningen via één gebundeld artikel
De huidige GSV is enkel van toepassing op privaat domein
  niet overal worden voldoende bronmaatregelen genomen/ onnodige verharding
  Overheden moeten het goede voorbeeld geven (cfr. Blue Deal)
  => Ook van toepassing op openbaar domein
Notes: Openbaar domein >50% verharding, ook niet vergunningsplichtige werken

## Slide 9: Procedure
Eerste goedkeuring door Vlaamse Regering op 15 juli 2022
Openbaar onderzoek 1 tot en met 30 september 2022
Advies SARO, Serv en Mina-raad uitgebracht
Overlegvergadering met VVSG en VVP
Goedkeuring plan-mer-screening
Tweede goedkeuring door Vlaamse Regering
Advies Raad van State
Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering
uitwerken vervolgtraject
  Concrete uitrol en ondersteunende documenten
Notes: Reacties adviesraden tot nu toe positief